АНКЕТА

обследования доступности объекта учреждения для людей с инвалидностью

- Полное юридическое наименование объекта: муниципальное общеобразовательное учреждение Тимшерская средняя общеобразовательная школа

- Фактический адрес:

индекс 168075,     Республика Коми

район  Усть - Куломский

населенный пункт п. Тимшер

улица Школьная,  дом  №11а

- Телефон  882123795668

- Электронная почта  scolatimseradm@mail.ru

- Размещение объекта (нужное выбрать):

- Часть здания.

- Отдельно стоящее здание.

- Этажность (на каком этаже находиться)  двухэтажное

- Площадь, кв. м.  1368,9

- Год постройки здания  1968

- Год последнего капитального ремонта  2004, 2013

- Дата планового ремонта (текущего) июль, август, 2018

- Дата планового ремонта (капитального)

- Основание для пользования объектом (нужное выбрать):

- Аренда.

- Оперативное управление.

- Собственность.

- Форма собственности (нужное выбрать):

- Государственная.

- Негосударственная.

- Территориальная принадлежность (нужное выбрать):

- Муниципальная.

- Региональная.

- Федеральная.

- Наименование вышестоящей организации  Администрация МО МР «Усть-Куломский»

- Адрес и телефон вышестоящей организации 168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Кулом, ул.Советская, дом 37

- Категории обслуживаемого населения по возрасту (нужное выбрать):

- Все возрастные категории.

- Пожилые.

- Взрослые трудоспособного возраста.

- Дети.

- Виды предоставляемых услуг начальное общее, основное общее, среднее общее образование

- Категории обслуживаемых инвалидов (нужное выбрать):

- Инвалиды по слуху.

- Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата.

- Инвалиды с умственной отсталостью.

- Инвалиды на коляске.

- Инвалиды по зрению.

- Форма оказания услуг (нужное выбрать):

- С проживанием, на дому.

- С длительным пребыванием.

- На объекте.

- Дистанционно.

- Плановая мощность (количество обслуживаемых в день)

- Участие в исполнение индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида (нужное выбрать):

- Да.

- Нет.

- Путь следования к объекту пассажирским транспортом

- Расстояние до объекта от остановки транспорта, м.

- Время движения (пешком) до остановки, мин. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути(нужное выбрать):

- Да.

- Нет.

- Наличие перекрестков(нужное выбрать):

- Таймером.

- Регулируемые.

- Со звуковой сигнализацией.

- Нет.

- Перепады высоты на пути (описание)       подъем по ступенькам на крыльцо здания

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов здания (помещений, зон, приспособлений, оборудования) | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина или наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации элементов здания при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. ВХОДНАЯ ГРУППА |
|  | Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |
|  | высота площадки |  | норматив не установлен | норматив не установлен |  |
|  | Габариты площадки: ширина×глубина | К | не менее 220×220 см | не менее 220×220 см |  |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | К, О, С | наличие | наличие |  |
|  | Нескользкое покрытие | К, О, С | наличие | наличие деревянные перила |  |
|  | Навес | К, О | наличие | наличие |  |
|  | Лестница наружная |  |  |  |  |
|  | Нескользкое покрытие | О, С, Г | наличие | наличие |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | С | 60 см | 1,5м |  |
|  | контрастная окраска первой и последней ступеней | С | наличие | нет | выполнить |
|  | Поручни с двух сторон: | О | наличие | нет |  |
|  | на высоте | О, С | 90 см | 90 см |  |
|  | горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием (закруглением) | О, С | не менее 30 см | Не менее 30 см |  |
|  | Пандус наружный |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | К | не менее 100 см | соответствует |  |
|  | Уклон | К | H/L - не более 1/12 | соответствует |  |
|  | Высота одного подъема | К | не более 80 см | соответствует |  |
|  | Разворотные площадки: | К |  |  |  |
|  | внизу |  | не менее 150×150 см | соответствует |  |
|  | промежуточная с поворотом направления движения |  | не менее 150×150 см | соответствует |  |
|  | Поручни с двух сторон: |  |  |  |  |
|  | на высоте | К | 70 см | нет | выполнить |
|  | на высоте | О | 90 см | нет | выполнить |
|  | горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием | К, О | не менее 30 см | нет | выполнить |
|  | Нескользкое покрытие | К, О | наличие | да |  |
|  | Наружные подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н) | К, О | наличие | нет | выполнить |
|  | Тамбур |  |  |  |  |
|  | Габариты тамбура: глубина×ширина | К | не менее 220×180 см | соответствует |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): |  |  |  |  |
|  | ширина проема в свету | К | не менее 90 см | соответствует |  |
|  | высота порога наружного, внутреннего | К | не более 2,5 см | соответствует |  |
| 2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА |
|  | Коридоры/холлы |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов | К | не менее 120 см | соответствует |  |
|  | Разворотные площадки: | К | не менее 150×150 см | соответствует |  |
|  | Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): | К, О, С, Г |  | нет | выполнить |
|  | для лиц с нарушением ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) | О | не менее 1 ед. на этаже | нет | выполнить |
|  | для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см | К | не менее 1 ед. на этаже | нет | выполнить |
|  | Навесное оборудование в зоне движения, выступ | С | не более 10 см | нет | выполнить |
| Лестница №1 |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина) | С | 60 см | соответствует |  |
|  | Контрастная окраска крайних ступеней | С | наличие | нет | выполнить |
|  | Поручни с двух сторон: | О, С | наличие | нет | выполнить |
|  | на высоте | О, С | 90 см | нет | выполнить |
|  | на высоте |  | 70 см | нет | выполнить |
|  | форма округлая |  | диаметр 4 см | соответствует |  |
|  | горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | О,С | не менее 30 см | соответствует |  |
| Лестница №2 |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина) | С | 60 см | соответствует |  |
|  | Контрастная окраска крайних ступеней | С | наличие | нет | выполнить |
|  | Поручни с двух сторон: | О, С | наличие | нет | выполнить |
|  | на высоте | О, С | 90 см | нет | выполнить |
|  | на высоте |  | 70 см | нет | выполнить |
|  | форма округлая |  | диаметр 4 см | соответствует |  |
|  | горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | О,С | не менее 30 см | соответствует |  |
| 3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ |
|  | Обслуживание в кабинетах |  |  |  |  |
|  | Ширина проема двери в свету | К, О | не менее 90 см | соответствует |  |
|  | Габариты зоны сидения, глубина | О | не менее 120 см | нет | выполнить |
|  | Зона для кресла-коляски | К | не менее 150×150 см | нет | выполнить |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | К, О | 60-80 см | нет | выполнить |
|  | Обслуживание с перемещением |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов | К, О | не менее 120 см | соответствует |  |
| 4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |
|  | Санузел: |  |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения | К, О | наличие |  |  |
|  | Ширина дверного проема | К | не менее 90 см | соответствует |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | С | 30 см | нет | выполнить |
|  | Раковина: |  |  |  | выполнить |
|  | зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина×ширина) | К | не менее 120×80 см | нет | выполнить |
|  | высота раковины | К | 75-85 см | нет | выполнить |
|  | опорный поручень | О | наличие | нет | выполнить |
|  | Кабины: |  |  |  |  |
|  | количество кабин | К, О | не менее 1 ед. | 3/3 |  |
|  | ширина дверного проема | К | не менее 90 см | соответствует |  |
|  | габариты (минимальная глубина×ширина) | К | не менее 180×165 см | соответствует |  |
|  | опорные поручни | К, О | наличие | нет | выполнить |
|  | зона для кресла-коляски рядом с унитазом (глубина×ширина) | К | не менее 120×80 см |  |  |
|  | крючки для костылей | О | наличие | нет | выполнить |
|  | Знак доступности кабины | К, О | наличие | нет | выполнить |
|  | Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тротью (для мужского туалета) | С | 30 см |  |  |
| 5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | С | наличие | нет | выполнить |
|  | Надписи: | С,Г | наличие | нет | выполнить |
|  | размещение на высоте | К, С, Г | не более 160 см | нет | выполнить |
|  | высота прописных букв | С | не менее 7,5 см | нет | выполнить |
|  | освещенность | С | наличие | нет | выполнить |
|  | Указатели, пиктограммы: | С | наличие | нет | выполнить |
|  | размещение на высоте | К,С | не более 160 см | нет | выполнить |
|  | высота прописных букв | С | не менее 7,5 см | нет | выполнить |
|  | освещенность | С | наличие | нет | выполнить |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги: | С | наличие | нет | выполнить |
|  | высота размещения | С | 60-110 см | - |  |
|  | маркировка кабинетов приема со стороны ручки | С | наличие | - |  |
|  | на кнопках управления лифта | С | наличие | - |  |
|  | на поручнях лестниц | С | наличие | - |  |
|  | на кабинах санитарно-бытовых помещений | С | наличие | - |  |
| 6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА |
|  | Вход на территорию: | К | наличие | наличие |  |
|  | Ширина прохода, калитки, проема в ограждении | К, О, С | не менее 90 см | соответствует |  |
|  | Автостоянка посетителей |  | наличие | нет | выполнить |
|  | Расстояние до входа в здание | К, О | не более 50 м | соответствует |  |
|  | Доля машино-мест для инвалидов | К, О | не менее 10% | нет | выполнить |
|  | Размер места со специальным знаком | К | 350×500 см | нет | выполнить |
|  | Путь к главному (специализированному) входу в здание: |  |  |  |  |
|  | ширина полосы движения | К, О | не менее 180 см | соответствует |  |
|  | указатели направления движения | К, О, Г | наличие | нет | выполнить |
|  | декоративные ограждение, выполняющее направляющую функцию | С | наличие | нет | выполнить |
|  | места отдыха: через 200 м | О | наличие | нет | выполнить |
|  | Открытая лестница: |  |  |  | выполнить |
|  | поручни на высоте | О | 90 см | нет | выполнить |
|  | рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | С | 80 см | нет | выполнить |
|  | контрастная окраска первой и последней ступеней | С | наличие | нет | выполнить |
|  | Пандус: | К, О | наличие | нет | выполнить |
|  | высота подъема | К | 0,8 м | нет | выполнить |
|  | уклон | К, О | H/L - не более 1/12 | нет | выполнить |
|  | Поручни с двух сторон: |  |  | нет | выполнить |
|  | на высоте | К | 70 см | нет | выполнить |
|  | на высоте | О | 90 см | нет | выполнить |

- Выводы

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:

на входной группе   установить пандусы

на путях передвижения  установить места отдыха на пути движения внутри объекта (поставить дополнительно стулья, скамейки)

в зоне оказания услуги  -

в санитарных помещениях  выделить специальные места увеличенной площади для колясочников, установить поручни в санитарных комнатах

по средствам информации  учесть интересы инвалидов по зрению (высоту размещения информации, высоту прописных букв)

на территории объекта изготовить навесное оборудование в зоне движения (выступы), рельефную (тактильную) полосу перед маршем

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта – директор школы

Группа по обследованию объекта – завхоз, заместитель по воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог.